## Slide 1: BAKING PRO SYSTEM
НОВАЯ ФОРМА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ более равномерный и контролируемый поток воздуха
ПРЕИМУЩЕСТВО : равномерное приготовление и лучшее качество блюд
Верхний нагревательный элемент (900 Вт) + гриль (1500 Вт); ранее: 900 + 2000 Вт)
НОВАЯ ФОРМА ВЕРХНЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ занимает почти всю верхнюю поверхность духовки – более качественное распределение тепла внутри, экономия потребления электроэнергии, более равномерное выпекание и гриль
ПРЕИМУЩЕСТВО : равномерное выпекание и гриль
Кольцевой нагревательный элемент (2100 Вт); ранее : 2000 Вт
Нижний нагревательный элемент (1100 Вт); без изменений

## Slide 2: BAKING PRO SYSTEM – БЫСТРЫЙ НАГРЕВ
БОЛЕЕ БЫСТРЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ: Благодаря сниженной мощности гриля (1,5 вместо 2 кВт) и увеличенной мощности нагревательного элемента (2,2 вместо 2 кВт) мы можем использовать оба нагревателя для предварительного нагрева. Время нагрева сократилось до 3 мин (вместо 4 мин до этого).
ПРЕИМУЩЕСТВО : печь быстрее прогревается и готова к процессу готовки
Быстрый нагрев

## Slide 3: BAKING PRO SYSTEM
Больший размер противня и решетки, больше уровней приготовления (6 уровней для хромированных направляющих, 9 уровней для телескопических)
ПРЕИМУЩЕСТВО : возможность готовить больше, больших блюд по размерам, легкая очистка
Большой объем

## Slide 4: BAKING PRO SYSTEM
ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ : вода наливается на дно духового шкафа и включается соответствующая программа SoftSteam принцип работы : горячий воздух и дополнительный нагревательный элемент. Специальная форма нижнего нагревательного элемента. Максимальный объъем жидкости – 300 мл; рекоммендация – 150 мл.
ПРЕИМУЩЕСТВО : хлеб хорошо выпекается и приобретает хрустящую корочку, без растрескиваний
Soft Steam
Стандартный нагревательный элемент (1100Вт)
SoftSteam нижний нагревательный элемент (300Вт+ 800Вт)

## Slide 5: BIG CAVITY НОВЫЕ ФУНКЦИИ
ОСВЕЩЕНИЕ ВНУТРИ ДУХОВОГО ШКАФА : освещение перенесено к центру
ПРЕИМУЩЕСТВО : лучшая видимость во время приготовления
Освещение
Стандартная духовка – классическая или галогеновая лампа
Стандартная духовка – галогеновое освещение слева
Паровая духовка – освещение справа
{{{{
{{{{
{{{{
{{{{
{{{{
{{{{

## Slide 6
ИННОВАЦИЯ, УНИКАЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ
Авто открытие дверцы
BIG CAVITY НОВЫЕ ФУНКЦИИ
Функция активируется касанием ручки духового шкафа.
Даже легкое касание локтем активирует функцию